## Slide 1: BIL303 BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU VE MİMARİSİ 10. Hafta İşlemci- Çok Çevrimli Veri Yolu Organizasyonu
Doç. Dr. Sercan YALÇIN

## Slide 2: Tek çevrim (Single-Cycle) tasarımın sorunlarına çözüm
Çözüm Alternatifi: Herbir komut sınıfı için farklı çevrim süreli
değişken-periyodlu clock kullanmak.
İmkansız bir çözüm.Değişken hızlı( periyotlu) bir clock uygulama olarak teknik olarak zor
Diğer Çözüm:
  Daha küçük bir clock cycle kullanmak.
  Farklı komutları, farklı sayıda clock cycleri ile gerçekleştirmek. Yani her komutun değişik fazlarınının herbirini bir cyle’lık çevrimde çözebilmek.
  Bu mümkündür : Bunun ismi Multicyle uygulamadır.

## Slide 3: Multicycle Uygulama
Komutlar adımlara bölünür.
  Herbir adım birtek clock cycle’ında yapılır.
  Komut çevriminde herbir adım/cycle’da yapılan iş miktarı eşitlenerek
dengelenir.
  restrict each cycle to use at most once each major functional unit so that such units do not have to be replicated
  Bir komutun farklı adımlarında, fonksiyonel birimler paylaşılarak kullanılabilir.
Adım/Cycle arasındaki ilişki.
  Bir cycle(çevrim) sonunda store edilen data, aynı komutun daha sonraki cycle’ında kullanılır.
  Bu amaçla ek dahili (programcı-görünmez) reg tanıtmak gerekir
  Programcının, store edilmiş programda; Daha sonraki komutlarda kullanılabilmesi için saklanacak data için durum elemanları, reg’ler, Memory kullanılır.

## Slide 4: Multicycle Uygulama
Multicycle ve singlecycle özelliklerini gösteren diyagramlar.
Tek bir ALU kullanılır. Fazladan toplayıcı gerektirmez.
Clock cycel’ları arasındaki kullanılacak datayı tutmak için fazladan reg’ler gerekir.
PC
Read address
Instruction Instruction
memory
16
32
Add ALU
result
M
u
x
Registers
data
Read
data 1
Read data 2
Read
register 1
Read register 2
Write register
Write
Shift left 2
4
M
u
x
ALU operation
3
RegWrite
MemRead
MemWrite
PCSrc
ALUSrc
MemtoReg
Zero ALU ALU
result
Data memory
Address
Write data
Read data
M
u
x
Sign extend
Add
PC
Address
Memory Instruction
or data
Data
Instruction register
Data
Register #
Registers Register #
Register #
ALU
Memory
data register
A
B
ALUOut
Single-cycle datapath
Multicycle datapath (high-level view)

## Slide 5: Multicycle Datapath
Shift left 2
PC
0
M
u x
1
Registers
Write
register
Write
data
Read
Read
data 2
Read register 1
Read
register 2 data 1
M
u
0
x 1
M
u
0
x 1
4
Instruction
[15– 0]
Sign extend
32
16
Instruction [25– 21]
Instruction [20– 16]
Instruction
[15– 0]
Instruction register
1 M
x
0
3
u
2
ALU
result
ALU
Zero
Memory data register
Instruction
[15– 11]
A
B
ALUOut
0
M
u x
1
Address
Memory
MemData
Write data
Temel multicycle MIPS Datapath yapısı; R-tipi ve yük / store komutları için. kırmızı elips yeni dahili reg, mavi elips yeni mux’lardır.

## Slide 6: Komutların adımlar halinde parçalanması
Biz aşağıdaki avantajlar için komutları, adımlar halinde
parçalayacağız.
  Her bir adım bir clock cycle’da oluşur.
  Herbir adımda yapılan iş miktarı yaklaşık birirbirine eşittir.
  Her bir cycle, herbir önemli fonksiyonel birimi en fazla 1 kez
kullanır. Bu yüzden böyle birimler çoğaltılamaz.
  Fonksiyonel üniteler, aynı komutun farklı çevrimlerinde kullanılabilir.
Bir çevrimin sonunda elde edilen data bir sonraki çevrimde
kullanılabileceğinden saklanmalıdır.

## Slide 7: Komutların adımlara bölünmesi
Biz genel olarak bir komutu aşağıdaki yürütme adımlarına parçalayacağız. – Not1: Bütün komutların hepsi aşağıdaki adımların hepsine birden ihtiyaç duymayabilir.–Not2: Her bir adımbir clock cyle’da gerçekleşir.
Komutların getirilmesi ve PC’nin arttırılması (IF) (Instruction fetch and PC increment (IF))
Komutların çözülmesi ve register getirilmesi (ID) (Instruction decode and register fetch (ID))
Yürütme, hafıza adres hesabı, veya dallanmayı tamamlama (EX) (Execution, memory address computation, or branch completion (EX))
Hafızaya erişim veya R tipi komutun tamamlanması (MEM). (Memory access or R-type instruction completion (MEM))
Hafızaya okumanın tamamlanması (WB) (Memory read completion (WB))
  Herbir MIPS komutu 3-5 Cycle’da (adım) oluşur.

## Slide 8: Adım 1: Instruction Fetch & PC Increment (IF) (Komutun getirilmesi & PC’nin arttırılması)
Komutu alıp Instruction Reg (IR)’e getirmek için PC’yi kullan. Yeni
komut için PC+4 yap bunu PC’ye yaz.
RTL kullanılarak kısaca tarif edilebilir.RTL (Register-Transfer
Language):
IR = Memory[PC];Komut Reg (IR)’e PC’de yazılı adresteki komutu getir.
PC = PC + 4; PC’ye 4 ekle

## Slide 9: Adım 2: Instruction Decode and Register Fetch (ID) (Komutun decode edilmesi ve Registerlerin getirilmesi)
Onlara İhtiyaç duyulduğunda rs ve rt reg’lerini oku.
Komut bir dallanma komutu ise dallanma adresini hesap et.
RTL:
A = Reg[IR[25-21]];
B = Reg[IR[20-16]];
ALUOut = PC + (sign-extend(IR[15-0]) << 2);

## Slide 10: Adım 3: Execution, Address Computation or Branch Completion (EX) (Yürütme, Adress hesabı veya dallanmanın tamamlanması)
ALU komut tipine bağımlı olarak aşağıdaki 4 fonksiyondan birisini
başarır (yürütür).
  memory reference (Hafıza referansını hazırlar):
ALUOut = A + sign-extend(IR[15-0]);
  R-type:
ALUOut = A op B;
  branch (komutu tamamlıyor):
if (A==B) PC = ALUOut;
  jump (komutu tamamalıyor):
PC = PC[31-28] || (IR(25-0) << 2)

## Slide 11: Adım 4: Memory access or R-type Instruction Completion (MEM) (Hafızaya erişim veya R-tipi komutun tamamalanması)
Komut tipine bağımlı olarak yeniden:
Load ve store için hafızaya erişim sağlar.
  load
MDR = Memory[ALUOut];
  store (instruction completes)
Memory[ALUOut] = B;
R-type (instructions completes)
Reg[IR[15-11]] = ALUOut;

## Slide 12: Adım 5: Memory Read Completion (WB) (Hafıza Okumanın tamamlanması)
Komut tipine bağımlı olarak yeniden;
Yüklenen değeri geri yazar.(Komut tamamlama)
Reg[IR[20-16]]= MDR;
Önemli: There is no reason from a datapath (or control) point of view that Step 5 cannot be eliminated by performing Reg[IR[20-16]]= Memory[ALUOut];
for loads in Step 4. This would eliminate the MDR as well.
The reason this is not done is that, to keep steps balanced in length, the design restriction is to allow each step to contain at most one ALU operation, or one register access, or one memory access.

## Slide 13: Bir komutun icra edilme sürecinin özeti
Action for R-type Action for memory-reference Action for Action for
Step name instructions instructions branches jumps
Instruction fetch IR = Memory[PC]
PC = PC + 4
Instruction A = Reg [IR[25-21]]
decode/register fetch B = Reg [IR[20-16]]
ALUOut = PC + (sign-extend (IR[15-0]) << 2)
Execution, address ALUOut = A op B ALUOut = A + sign-extend if (A ==B) then PC = PC [31-28] II computation, branch/ (IR[15-0]) PC = ALUOut (IR[25-0]<<2) jump completion
Memory access or R-type Reg [IR[15-11]] = Load: MDR = Memory[ALUOut] completion ALUOut or
Store: Memory [ALUOut] = B
Memory read completion Load: Reg[IR[20-16]] = MDR
Step
1: IF
2: ID
3: EX
4: MEM
5: WB
Shift left 2
PC
Memory
MemData
Write data
0
M
u x
1
Write register
Write
data
Read
Read
data 2
Read register 1
Read
register 2 data 1 Registers
x 1
0
M
u
x 1
4
Instruction
[15– 0]
Sign extend
32
16
Instruction [25– 21]
Instruction [20– 16]
Instruction
[15– 0]
Instruction register
1 M
x
0
3
u
2
Zero ALU ALU
result
Memory data register
0
M
Instruction u
[15– 11]
A
B
ALUOut
0
M
u x
1
Address

## Slide 14: Multicycle Yürütme Adım (1): Instruction Fetch (Komutun getirilmesi)
IR | = | Memory[PC];
PC | = | PC + 4;
4
PC + 4

## Slide 15: Multicycle Execution Step (2): Instruction Decode & Register Fetch
A = Reg[IR[25-21]];
B = Reg[IR[20-15]];
(A = Reg[rs])
(B = Reg[rt])
ALUOut = (PC + sign-extend(IR[15-0]) << 2)
Branch Target Address
Reg[rs]
Reg[rt]
PC + 4

## Slide 16: Multicycle Execution Step (3): Memory Reference Instructions
ALUOut = A + sign-extend(IR[15-0]);
Mem. Address
Reg[rs]
Reg[rt]
PC + 4

## Slide 17: Multicycle Execution Step (3): ALU Instruction (R-Type)
ALUOut = A op B
R-Type Result
Reg[rs]
Reg[rt]
PC + 4

## Slide 18: Multicycle Execution Step (3): Branch Instructions
if (A == B) PC = ALUOut;
Branch Target Address
Reg[rs]
Reg[rt]
Branch Target
Address

## Slide 19: Multicycle Execution Step (3): Jump Instruction
PC = PC[31-28] concat (IR[25-0] << 2)
Jump
Address
Reg[rs]
Reg[rt]
Branch
Target
Address

## Slide 20: Multicycle Execution Step (4): Memory Access - Read (lw)
MDR = Memory[ALUOut];
Mem. Data
PC + 4
Reg[rs]
Reg[rt]
Mem. Address

## Slide 21: Multicycle Execution Step (4): Memory Access - Write (sw)
Memory[ALUOut] = B;
PC + 4
Reg[rs]
Reg[rt]

## Slide 22: Multicycle Execution Step (4): ALU Instruction (R-Type)
Reg[IR[15:11]] = ALUOUT
R-Type Result
Reg[rs]
Reg[rt]
PC + 4

## Slide 23: Multicycle Execution Step (5): Memory Read Completion (lw)
Reg[IR[20-16]] = MDR;
PC + 4
Reg[rs]
Reg[rt]
Mem. Data
Mem. Address

## Slide 24: Multicycle Datapath with Control I
Shift left 2
IorD
MemRead
MemWrite
PC
Memory
MemData
Write data
0
M
u x
1
Registers
Write
register
Write data
Read data 1
Read
data 2
Read register 1
Read register 2
Instruction [15– 11]
0
M
u x
1
0
M
u x
1
4
RegDst
RegWrite
Instruction
[15– 0]
Instruction [5– 0]
Sign extend
32
16
Instruction [25– 21]
Instruction [20– 16]
Instruction
[15– 0]
Instruction register
x
0
1 M
3
2 u
ALU
control
0
M
u x
1
ALU
ALUSrcA
Zero ALU
result
A
B
ALUOut
IRWrite
Address
Memory data register
MemtoReg ALUSrcB ALUOp
… with control lines and the ALU control block added – not all control lines are shown

## Slide 25: Multicycle Datapath with Control II
Complete multicycle MIPS datapath (with branch and jump capability) and showing the main control block and all control lines
Shift left 2
PC
M
u x
0
1
Registers
Write
register
Write data
Read
Read
data 2
Read register 1
Read
register 2 data 1
[15– 11]
Instruction u
0
M
x 1
0
M
u x
1
4
Instruction
[15– 0]
Sign extend
32
16
ALU
control
ALU
result
ALU
Zero
Memory data register
A
B
IorD
MemRead
MemWrite
MemtoReg
PCWriteCond
IRWrite
ALUSrcB
RegDst
PCSource
ALUSrcA
RegWrite
Control
PCWrite ALUOp Outputs
Op [5– 0]
Instruction [31-26]
Instruction [25– 21]
Instruction [20– 16]
Instruction
[15– 0]
Instruction register
Instruction [5– 0]
M
x
0
2
Jump
address [31-0]
Instruction [25– 0]
26
28
Shift left 2
PC [31-28]
1 u
1 M
x
0
3
2 u
0
M
u x
1
ALUOut
Write data
Address
Memory
MemData
New multiplexor
New gates
For the jump address

## Slide 26: Multicycle Control Step (1): Fetch
ry[
0
1
0
1
0
X
0
X
0
5
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
R
egWri
te
Registers
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Memory
ADDR
MemWrite
Instruction I
32
A
LUSrc
B
<<2
PC
4
egDs
R t
5
I R
M
D R
X
0
1 M
2 U
3
U
1 M
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<
<2
C
ONCAT
28
32
0 M
U
1 X
ALUSrcA 010
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
MUX
5
rs rt
immediate
P
CSour
ce
Me
mtoR
eg
IorD
1
PCWr*
IR = Memo PC];
PC = PC + 41;
IRWrite

## Slide 27: Multicycle Control Step (2): Instruction Decode & Register Fetch
A = Reg[IR[25-21]];
B = Reg[IR[20-15]];
(A = Reg[rs])
(B = Reg[rt])
0
0
X
0
0
X
3
0
X
X
010
0
5
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
RegWrite
Registers
Operation
ALU
3
E X
T
N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Memory
MemWrite ADDR
5
Instruction I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
1 M U
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
0 M
U
1 X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
MUX
rs rt
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
ALUOut = (PC + sign-extend(IR[15-0]) << 2);
IRWrite

## Slide 28: Multicycle Control Step (3): Memory Reference Instructions
X
X
2
0
0
X
0
1
X
010
+
0
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
RegWrite
Registers
Operation
ALU
3
E X T N D
0
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
MemWrite ADDR
Memory
Instruction I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
1 M U
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU
OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
M U
X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
5 MUX
5
rs rt
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
ALUOut = A sign-extend(IR[15-0]);
IRWrite

## Slide 29: Multicycle Control Step (3): ALU Instruction (R-Type)
0
X
X
0
0
0
X
0
1
X
???
o
0
5
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
RegWrite
Registers
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
MemWrite ADDR
Memory
Instruction I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
1 M U
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
M U
X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
MUX
5
rs rt
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
ALUOut = A p B;
IRWrite

## Slide 30: Multicycle Control Step (3): Branch Instructions
1 if
Zero=1
0
X
X
0
0
X
0
1
1
011
)
0
5
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
RegWrite
Registers
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
MemWrite ADDR
Memory
Instruction I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
1 M U
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
M U
X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
MUX
5
rs rt
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
if (A == B PC = ALUOut;
IRWrite

## Slide 31: Multicycle Execution Step (3): Jump Instruction PC = PC[21-28] concat (IR[25-0] << 2);
X
X
X
0
1
X
0
X
2
XXX
0
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
RegWrite
Registers
Operation
ALU
3
E X T N D
0
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
MemWrite ADDR
Memory
5
Instruction I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I
R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
1 M U
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
M U
X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
5 MUX
rs rt
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
IRWrite

## Slide 32: Multicycle Control Step (4): Memory Access - Read (lw)
MDR = Memory[ALUOut];
0
X
X
X
1
0
1
0
X
X
XXX
0
5
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
RegWrite
Registers
Operation
ALU
3
16
E
X 32
T N D
Zero
RD
WD
MemRead
Memory
ADDR
MemWrite
Instruction I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
1 M U
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
U
0 M
1 X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
MUX
5
rs rt
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
IRWrite

## Slide 33: Multicycle Execution Steps (4) Memory Access - Write (sw)
Memory[ALUOut] = B;
X
X
X
0
0
1
1
X
X
XXX
0
5
5
RD1
RD2
RN1 RN2 WN
WD
RegWrite
Registers
Operation
ALU
3
E X T N D
0
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Memory
ADDR
MemWrite
Instruction I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
1 M U
0 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
M U
X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
0 1
MUX
5
rs rt
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
IRWrite

## Slide 34: Multicycle Control Step (4): ALU Instruction (R-Type)
0
0
X
0
X
0
XXX
X
X
1
1
5
5
RD2
WD
RegWrite
RN1 RN2 WN
Registers RD1
Operation
ALU
3
E X T
N D
1
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
MemWrite ADDR
Memory
Instruction
I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D R
X
0
1 M
2 U
3
0 M U
1 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
M U
X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
MUX
5
0
1
rt
rs
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
IRWrite
Reg[IR[15:11]] = ALUOut; (Reg[Rd] =
ALUOut)

## Slide 35: Multicycle Execution Steps (5) Memory Read Completion (lw) Reg[IR[20-16]] = MDR;
1
0
0
X
0
0
X
0
X
X
XXX
0
5
5
RD2
WD
RegWrite
RN1 RN2 WN
Registers RD1
Operation
ALU
3
E
T
N D
16 X 32
Zero
RD
WD
MemRead
MemWrite ADDR
Memory
Instruction
I
32
ALUSrcB
<<2
PC
4
RegDst
5
I R
M D
R
X
0
1 M
2 U
3
0 M
U
1 X
M
U
0
1 X
A
B
ALU OUT
0
2
M
1 U
X
<<2
CONCAT
28
32
M U
X
ALUSrcA
jmpaddr
I[25:0]
rd
MUX
5
0
1
rt
rs
immediate
PCSource
MemtoReg
IorD
PCWr*
IRWrite

## Slide 36: Basit Sorular
Bu kodların yürütülmesi kaç cycle da tamamalanır?
lw $t2, 0($t3) lw $t3, 4($t3)
beq $t2, $t3, Label #assume not equal add $t5, $t2, $t3
sw $t5, 8($t3)
...
Label:
Yürütülen 8. cycle’da ne oluşur?
Clock time-line
In what cycle does the actual addition of $t2 and $t3 takes place?

## Slide 37: Örnek: multicycle CPU’da CPI
Farzedelim
  Önceki stayt’ın kontrol tasarımı
  22% yükleme , 11% depolama, 49% R-tip işlemler, 16% dallanma, and 2% jump komutları olsun
Herbir adım 1 clock cycle gerektirirse CPI nedir.
Çözüm:
  Her bir komut sınıfı için önceki slayttan clock cycle’ların sayısı:
    yükleme 5, depolama 4, R-tip komutlar 4, dallanma 3, jump 3
  CPI = CPU clock cycles / komut sayısı count
=  (komut sayısıclass i  CPIclass i) / komut sayısı
=  (komut sayısıclass I / komut sayısı)  CPIclass I
= 0.22  5 + 0.11  4 + 0.49  4 + 0.16  3 + 0.02  3
= 4.04

## Slide 38: Kontrol Gerçekleştirme
Kontrol sinyallerinin değeri aşağıdakilere bağlıdır.
  Hangi komut yürütülüyor
  Hangi adım icra ediliyor
Bir sonlu durum makinası kullanmak için bilgilerinizi kullanın
  finite state machine grafiksel olarak belirtin, veya
  Microprogramming kullanın
Gerçekleştirme belirtimlerden(tanımlardan) elde edilir.

## Slide 39: Özet
Bu bölümde datapath tasarımı ve bütün modern
bilgisayar mimarisi tanımlandı
Multicycle datapath’ler single-cycle’a göre 2 büyük avantaj sunar.
  Fonksiyonel birimler bir tek komutla yeniden kullanılabilir.
  Daha kısa execution path’ler ile komutlar birkaç cycle
tüketilmesiyle daha hızlı tamamlanabilir.
Modern bilgisayarlar, gerçekte, take the multicycle paradigm to a higher level to achieve greater instruction throughput:
  pipelining (bir sonraki komut) birçok komutu(farklı cycle’a sahip olsalar bile) eşzamanlı yürütme
  MIPS mimarisi pipeline olarak tasarlandı.