## Slide 1: BIL303 BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU VE MİMARİSİ 9. Hafta İşlemci-Veri Yolu ve Kontrol
Doç. Dr. Sercan YALÇIN

## Slide 2: İşlemci: Datapath ve Kontrol I
Slide Kaynağı: Patterson & Hennessy COD book website (copyright Morgan Kaufmann) adapted and supplemented
Önemli bir problemin çözümünde, hiçbir detay önemsiz değildir – French Proverb
Her detay önemli mi? Peki ya o zaman kodumun içindeki gereksiz boşluklar ne olacak?  Onlar da birer çözümün anahtarı mı?
– Sercan YALÇIN

## Slide 3: MIPS’in gerçekleştirilmesi
Biz şimdi bir MIPS komut setinin gerçekleştirilmesini incelemeye hazırız.
Komut yapılarını ana hatlarıyla hatırlayalım.
  Aritmetik-Lojik komutlar: add, sub, and, or, slt
  Hafıza-tabanlı komutlar: lw, sw
  Kontrol-Akış komutları: beq, j
op | rs | rt | offset
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
op | rs | rt | rd | shamt | funct
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
6 bits
R-Format
I-Format
op
address
6 bits
26 bits
J-Format

## Slide 4: MIPS’in gerçekleştirilmesi: Fetch/Execute Çevrimi
Fetch/execute gerçekleştirme işlemine yüksek seviye ayrıştırmayla bakarsak:
  Komut adresini okumak için program Counter (PC) kullanılır.
  Komutun hafızadan alınması ve PC’nin arttırılması.
  Okunacak registerleri seçmek için için komut yapısındaki alanları kullan. Örneğin transfer komutu (Load, store) sadece 1 registerin okunmasına gerek duyar fakat diğer komutlar 2 reg’in okunmasına gerek duyar.
  Komut sınıfına bağlı yürütme (execute ) işlemi.
  Tekrar…….
Dikkat ediniz ki çoğu komutlar doğrudan icra edilir ve bir sonraki komutun adresi PC+4 ile yazılır. Fakat dallanma veya atlama komutlarında ise ALU dallanılacak yeni komut adresini hesap edebilir. Veya şartsız dallanma komutlarında ise PC+4 ikinci bir toplama ile dallanılacak komutun adresi elde edilir.
Komut getirildikten sonra, formatına göre operandlar ilgili reg’lere getirilip işlenir. Veya ana hafıza ya load/store edilebilir.

## Slide 5: İşlemcilerde gerçekleştirme stilleri
Tek Cycle
  Herbir komut 1 clock cycle’da icra edilir.
  Clock en yavaş komutlar için yeterince uzun olmalıdır.; Bu yüzden,
  Dez avantaj: sistem en yavaş komut kadar hızlıdır.
Çoklu-Cycle
  Çoklu-cycle adımlarında fetch (Alma)/execute(Yürütme) yapılır
  Her bir clock cycle’da 1 adım icra edilir.
  Avantajı: Her bir komut ihtiyacı kadar birkaç cycle kullanır.
Pipeline
  Herbir komut çoklu adımlarda yürütülür.
  Her bir clock cycle’da 1 adım/komut icra edilir.
  Paralel olarak çoklu komutlar işlenir – assembly line

## Slide 6: Functional Elemanlar
Donanımda 2 tip fonksiyonel eleman vardır.
  Veri üzerinde işlem yapan elemanları : (Kombinasyonal elemanlar olarak adlandırılır – Toplayıcılar v.b.)
  Veri içeren elemanlar: (state veya ardışıl elemanlar olarak
adlandırılır. Hafıza elemanları v.b)

## Slide 7: Kombinasyonal Elemanlar
giriş  çıkış fonksiyonları gibi çalışır . örneğin; ALU
Kombinasyonal lojik, bir registerden okur veya bir registere veya
okuduğu registere yazar.
  read/write bir cycle’da meydana gelir. – kombinasyonal eleman gelecekte kullanabilmek için veri depolayamaz
Clock cycle
State element 1
Combinational logic
State element 2
State
element
Combinational logic
Combinational logic donanım birimleri

## Slide 8: State (Durum) Elemanlar
State elemanlar dahili hafızaları içerir. Ör: registers ve hafıza.
Bütün state elemanlar makinanın durumunu tanımlar
  Bunun anlamı nedir? Tekrar açmayı ve kapatmayı düşün.
Flipflops ve latch’ler 1 bitlik state(Durum) elemanlardır, Eşdeğeri 1 bitlik hafızalardır.
Flip-flop veya Latch’in çıkış(ları) daima saklanan bit değerine bağlıdır. Onların durumu 0/1 veya yüksek/düşük veya doğru/yanlış olarak adlandırılır.
Bir flip-flop veya latch’in girişi onun durumuna bağlı olarak clock olup olmadığına göre değişebilir.

## Slide 9: Set-Reset (SR-) latch (unclocked)
Q
Qbar
Sbar
(set)
n1
Rbar n2 (reset)
Q
_ Q
NOR latch
R
S

## Slide 10: Senkronize Lojik: Clock girişli FF’lar veya LATCH’ler
Clock işareti; bir state elemanını (FF’lar barındıran) senkronlamak veya
ona yaz/oku yapmayı denetlemek için kullanılır.
  Genellikle kenar tetiklemeli (Yükselen/Düşen) state elemanları kullanılır.
Latch’ler seviye tetiklemelidir.
Flip-flops are kenar tetiklemelidir.
Clock period
Rising edge
Falling edge

## Slide 11: Clock girişli D-latch
Durum (Q) sadece clk’nın 1 olduğu zamanda değişebilir.
Tek bir data (D) girişi vardır. (SR-latch ile karşılaştırıldığında)
Tanımlanmamaış davranışı yoktur.
D
C Q
D-LATCH’in zamanlama diyagramı
D
Q
Qbar
n1
clk
r2
a1
a2
clkbar
X
n2
Y
Dbar
r1

## Slide 12: Clock girişli D-flipflop
Negatif kenar tetiklemeli FF’dır.
3 tane S-R Mandal’la yapılır.
sbar
s
r
q
qbar
rbar
clear
clk
cbar
d
clkbar

## Slide 13: Register yapısı

## Slide 14: Data path’de durum(State) elemanları: Register File
Registerler D-flipflop’ların dizisi ile gerçekleştirilir.
Register file iki okuma portu ve 1 yazma portuna sahiptir.

## Slide 15: DATA PATH’de durum(state) elemanları: Register File
Register 0
Register 1
C
C
Register n – 1 D
D
Register n
C
C
D
D
0
1
n-to-1 decoder
n – 1
n
Register number
Write
Register data
Port gerçekleştirme:
Clock
Clock
M
u x
Register 0
Register 1
Register n – 1
Register n
M
u x
Read data 1
Read data 2
Read register number 1
Read register number 2
32 register için oku portları 5 bit mux’ların çifti ile
gerçekleştirilir.
Yazma portu bir decoder kullanılarak
gerçekleştirilir. 32 register için 5’e 32’lik decoderdir. Yazma işlemi Clock ile ilişkilidir. (Yükselen veya düşen kenar)

## Slide 16: Verilog - VHDL
Donanım tanımlama dili, Bütün donanımlar Verilog veya VHDL donanım tanımlama dili kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Detaylı bilgi ve örnekler için Verilog, VHDL slide’larına bakınız

## Slide 17: MIPS’in tek Cycle’da gerçekleştirme
MIPS komut seti mimarisinin ilk gerçekleştirilmesinde her bir komut için yeterince uzun tek bir clock cycle kullanacağız.
Herbir komut yükselen veya düşen clock kenarı ile başlar ve
yükselen veya düşen kenar ile sonlanır.
Bu yaklaşım pratik değildir. Multicycle işlemeden daha yavaştır.Burada farklı komut sınıfları farklı cycle zamanları alabilir.
  Herbir komut bir tek cycle gerçekleştirmede en yavaş komut kadar zaman alır.
  multicycle gerçekleştirmede bir kaç cycle kullanılarak bu problemden kaçınılır.
Tek cycle yaklaşımı pratik olmamasına rağmen konuyu anlamak için yararlı ve önemlidir.
Note : we shall implement jump at the very end

## Slide 18: Datapath: komut Store/Fetch & PC arttırma
PC
Instruction memory
Instruction address
Instruction
a. Instruction memory
b. Program counter
Add Sum
c. Adder
Fetch ve depolama ve PC’ yi arttırmak için 3 elaman kullanılır
DATAPATH

## Slide 19: Datapath Animasyonu
Instruction <- MEM[PC]
PC <- PC + 4
RD
ADDR
Memory
PC
Instruction
ADD
4

## Slide 20: Datapath: R-Tipi Komut
ALU control
ALU
Data
Data
Register numbers
a. Registers
Zero ALU
result
b. ALU
5 5 5 | Read register 1 Read Read data 1 register 2 Registers Write register Read Write data 2 data | 
 |  | RegWrite
3
Instruction
Read data 1
Read data 2
Read register 1
Read register 2
Registers
Write register
Write data
ALU
Zero ALU
result
RegWrite
ALU operation
3
R-type komutları gerçekleştirmek için 2 eleman kullanıldı
Datapath

## Slide 21: Datapath Animasyonu …
add rd, rs, rt
R[rd] <- R[rs] + R[rt];
5
5
5
RD2
RegWrite
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
op
rs
rt
rd shamt funct
Operation
ALU
Zero
Instruction
3

## Slide 22: Datapath: Load/Store Komutu
16
32
Sign extend
b. Sign-extension unit
MemWrite
 | Address Read data Write Data data memory | 
 |  | MemRead
a. Data memory unit
Instruction
16
32
Registers
Write
Read data 1
Read data 2
Read register 1
Read register 2
Data memory
Write data
Read data
register
Write data
Sign extend
Zero ALU
result
ALU
Address
MemRead
MemWrite
RegWrite
ALU operation
3
load/store komutunu gerçekleştirmek için İki ek eleman kullanıldı
Datapath

## Slide 23: Datapath Animasyonu…….
lw rt, offset(rs)
R[rt] <- MEM[R[rs] + s_extend(offset)];

## Slide 24: Datapath Animasyonu……
sw rt, offset(rs)
MEM[R[rs] + sign_extend(offset)] <- R[rt]

## Slide 25: Datapath: Branch Instruction (Dallanma komutları)
16
32
Sign extend
ALU Zero
Shift left 2
To branch control logic
Branch target
PC + 4 from instruction datapath
Instruction
Add Sum
Read data 1
Read data 2
Read register 1
Read register 2
Registers
Write register
Write data
RegWrite
ALU operation
3
Datapath
Kaydırma donanımı gerekli değildir: Basit olarak girişler çıkışlar bağlıdır Herbir kaydırma 2 bit soladır.

## Slide 26: Animating the Datapath
beq rs, rt, offset
if (R[rs] == R[rt]) then
PC <- PC+4 + s_extend(offset<<2)

## Slide 27: MIPS Veriyolu I: Single-Cycle
Giriş ya register (R-type) yada komutun alt yarısı
R-tip komutlar ve load/store için
veriyolu oluşturmak için 2 mux kullanılır
Veri ya ALU’dan (R-type) Yada hafızadan (load)

## Slide 28: R-tipi komutun çalışması
add rd,rs,rt
5
5
16
RD2
RegWrite
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
Operation
ALU
3
E
X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
ADDR
MemWrite
5
Instruction
32
M U X
M
U
X
ALUSrc
MemtoReg

## Slide 29: Load Komutunun Çalışması
lw rt,offset(rs)
5
5
16
RD2
RegWrite
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
Operation
ALU
3
E
X T
N
D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
ADDR
MemWrite
5
Instruction
32
M U X
M
U
X
ALUSrc
MemtoReg

## Slide 30: Store komutunun Çalışması
sw rt,offset(rs)
5
5
16
RD2
RegWrite
RN1 RN2 WN
RD1
Register File
WD
Operation
ALU
3
E X T N D
16
32
Zero
RD
WD
MemRead
Data Memory
ADDR
MemWrite
5
Instruction
32
M U X
M
U X
ALUSrc
MemtoReg